# АДМИНИСТРАЦИЯ

## Хохловского сельского поселения

## Смоленского района Смоленской области

### п о с т а н о в л е н и е

От 24 июня 2014 г.                                                                                   № 46

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Хохловского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», админитсрация

п о с т а н о в л я ет:

1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения Хохловского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте поселения в сети «Интернет»

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

Глава муниципального образования

Хохловского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области                                     А.С. Поляков

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением Администрации 
Хохловского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Хохловского сельского поселения

2014 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	8

Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения	8

1.2 Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения	17

1.3 Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения	Ошибка! Закладка не определена.

1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения сельского поселения	26

1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения сельского поселения	Ошибка! Закладка не определена.

Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения	39

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	42

3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	42

3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	46

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	48

4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	48

4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	53

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	60

5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем	60

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	Ошибка! Закладка не определена.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	63

6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	63

6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.	66

Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	67

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года Хохловского сельского поселения Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Хохловском сельском поселении Смоленской области

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Хохловского сельского поселения Смоленской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы.

## Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

## Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения

Хохловское сельское поселение – муниципальное образование в составе Смоленского района Смоленской области. Административный центр – деревня Хохлово. Юридический адрес: 214503, Смоленская область, Смоленский район, деревня Хохлово.

На территории поселения находятся 18 населённых пунктов. Площадь территории Хохловского сельского поселения  - 11685 га.

Численность населения сельского поселения составляет 1593 человек (на 01.01.2014 г.).

Деревня Хохлово относится к категории крупных сельских населенных пунктов в условиях мелкоселенного расселения сельских поселений.

Хохловское сельское поселение граничит: Михновским сельским поселением;  с  Пионерским сельским поселением, Пригорским сельским поселением Смоленского района;  с Краснинским районом Смоленской области.

Территория  поселения представляет собой полого-холмистую равнину, лежащую в пределах 220 метров над уровнем моря.

Территорию сельского поселения образуют территории следующих населённых пунктов:

Таблица 1

| № п/п | Населенный пункт | Месторасположение | Площадь, км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хохлово | Расположена в западной части области в 16 км к юго-западу от г. Смоленска, у автодороги Р135 (Смоленск — Красный —Гусино). Население — 593 жителя (2007 год). Административный центр Хохловского сельского поселения. | 1,02 |
| 2 | Лубня | Расположена в западной части области в 10 км к юго-западу от г. Смоленска, у автодороги Р135(Смоленск — Красный — Гусино). | 0,8 |
| 3 | Зубовщина | Расположена в западной части области в 10 км к юго-западу от Смоленска, в 4 км южнее автодорогиА141 Орёл — Витебск, на берегу реки Лубня. В 7 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Дачная-2 на линии Смоленск — Витебск. | 0,27 |
| 4 | Корытня | Расположена в западной части области в 19 км к юго-западу от Смоленска, в 11 км южнее автодорогиА141 Орёл — Витебск. В 11 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Катынь на линии Москва — Минск. | 0,6 |
| 5 | Радкевщина | Расположена в западной части области в 9 км к юго-западу от Смоленска, в 5 км южнее автодорогиА141 Орёл — Витебск, на берегу реки Сож. В 11 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Дачная-1 на линии Смоленск — Витебск. | 0,52 |
| 6 | Кушлянщина | Расположена в западной части области в 12 км к юго-западу от г. Смоленска, в 5 км к югу от автодороги Р135 (Смоленск — Красный — Гусино). Через деревню протекает река Мошна. Входит в состав Хохловского сельского поселения. | 0,65 |
| 7 | Рязаново | Расположена в западной части области в 14 км к юго-западу от Смоленска, в 9 км южнее автодорогиА141 Орёл — Витебск. В 11 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Гнёздово на линии Смоленск — Витебск. | 0,38 |
| 8 | В. Уфинье | Расположена в западной части области в 17 км к юго-западу от Смоленска, в 9 км южнее автодорогиА141 Орёл — Витебск. В 10 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Катынь на линии Москва — Минск. | 0,18 |
| 9 | Софьино | Расположена в западной части области в 10 км к юго-западу от Смоленска, в 4 км южнее автодорогиА141 Орёл — Витебск, на берегу реки Лубня. В 8 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Дачная-2 на линии Смоленск — Витебск. | 0,3 |
| 10 | Лоево | Расположена в западной части области в 18 км к юго-западу от Смоленска, в 13 км южнее автодорогиА141 Орёл — Витебск. В 14 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Гнёздово на линии Смоленск — Витебск. | 0,34 |
| 11 | Вербилово | Расположена в западной части области в 18 км к юго-западу от Смоленска, в 10 км южнее автодорогиА141 Орёл — Витебск. В 10 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Катынь на линии Москва — Минск. | 0,16 |
| 12 | Гмыри | Расположена в западной части области в 15 км к юго-западу от Смоленска, в 12 км южнее автодорогиА141 Орёл — Витебск, на берегу реки Тростянка. В 14 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Гнёздово на линии Смоленск — Витебск. | 0,42 |
| 13 | Перховичи | Расположена в западной части области в 20 км к юго-западу от Смоленска, в 13 км южнее автодорогиА141 Орёл — Витебск. В 14 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Катынь на линии Москва — Минск. | 0,19 |
| 14 | Новоселье | Расположена в западной части области в 18 км к юго-западу от Смоленска, в 15 км южнее автодорогиА141 Орёл — Витебск, на берегу реки Вихра. В 16 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Катынь на линии Москва — Минск. | 0,67 |
| 15 | Тягловщина | Расположена в западной части области в 19 км к юго-западу от Смоленска, в 16 км южнее автодорогиА141 Орёл — Витебск. В 17 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Гнёздово на линии Смоленск — Витебск. | 0,37 |
| 16 | Марьино | Расположена в западной части области в 12 км к юго-западу от Смоленска, в 6 км южнее автодорогиА141 Орёл — Витебск. В 7 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Гнёздово на линии Смоленск — Витебск. | 0,07 |
| 17 | Подклетное | Расположена в западной части области в 20 км к юго-западу от Смоленска, в 11 км южнее автодорогиА141 Орёл — Витебск. В 12 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Катынь на линии Москва — Минск. | 0,08 |
| 18 | Жаковка | Расположена в западной части области в 10 км к юго-западу от Смоленска, в 7 км южнее автодорогиА141 Орёл — Витебск, на берегу реки Мошны. В 14 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Дачная-1 на линии Смоленск — Витебск. | 0,13 |

Плотность постоянного населения распределяется примерно в том же порядке, что и занимаемая площадь населенного пункта.

Большая часть территории населенных пунктов занята индивидуальной застройкой.

Вопрос развития ряда населенных пунктов является проблемным.

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Смоленской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, на территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории сельского поселения органы исполнительной и представительной власти.

Демографическая ситуация

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Администрацией Хохловского сельского поселения, на начало 2014г. численность населения составила 1593 человека.

Таблица 2

Список населенных пунктов Хохловского сельского поселения

| № п/п | Наименование населен.пункта | Числен. насел., чел. | Расстояние до г.Смоленска, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хохлово | 620 | 17 |
| 2 | Вербилово | 9 | 20 |
| 3 | В. Уфинье | 16 | 21 |
| 4 | Корытня | 58 | 22 |
| 5 | Лоево | 13 | 20 |
| 6 | Марьино | 1 | 20 |
| 7 | Новоселье | 2 | 24 |
| 8 | Перховичи | 3 | 24 |
| 9 | Подклетное | 1 | 24 |
| 10 | Рязаново | 20 | 19 |
| 11 | Тягловщина | 2 | 26 |
| 12 | Лубня | 660 | 15 |
| 13 | Зубовщина | 107 | 16 |
| 14 | Софьино | 16 | 16 |
| 15 | Кушлянщина | 23 | 23 |
| 16 | Радкевщина | 34 | 25 |
| 17 | Гмыри | 7 | 22 |
| 18 | Жаковка | 1 | 20 |
|  | Всего |  | 1593 |

Таблица 3

Структура расселения сельского поселения в зависимости от людности сельских населенных пунктов

| Порядковый индекс | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | СНП без постоянного населения | - |
|  | СНП с населением от 1 до 5 жителей | 10 |
| 1 2 3 4 5 6 | Перховичи Новоселье Тягловщина Марьино Подклетное Жаковка | 1 1 1 2 2 3 |
| 2 | СНП с населением от 6 до 50 жителей | 138 |
| 7 8 9 10 11 12 13 14 | Радкевщина Кушлянщина Рязаново В. Уфинье Софьино Лоево Вербилово Гмыри | 34 23 20 16 16 13 9 7 |
| 4 | СНП с населением от 51 до 200 жителей | 165 |
| 15 16 | Корытня Зубовщина | 58 107 |
|  | СНП с населением от 201 до 500 жителей | - |
|  | СНП с населением более 500 жителей | 1280 |
| 17 18 | Хохлово Лубня | 620 660 |
| Всего: 18 населенных пунктов; 1593 чел. |

Рис. 1 Диаграмма структуры расселения

Распределение населения по территории неравномерное. Основная часть населения сосредоточна в населенных пунктах, расположенных вдоль трассы Р135 (Смоленск - Красный - Гусино). Большая часть жителей поселения (80,4% или 1280 чел.) проживает в двух деревнях (д. Хохлово, и  д. Лубня). Периферийные части территории имеют существенно меньшую плотность населения и демографический потенциал.

Таблица 4

Сравнительный анализ населения Смоленской области, Смоленского муниципального района и Хохловского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателей | Территория |
| --- | --- | --- |
|  |  | Смоленская область | Смоленский МР | Хохловское СП |
| 1. | Население (всего), чел. | 967558 | 50548 | 1593 |
| 1.1. | В том числе сельское население | 269691 | 50548 | 1593 |
| 2. | Плотность населения (всего/сельского), чел./кв.км. | 19,4 / 5,5 | 17,46 | 1593 |
| 3. | Количество сельских поселений, ед. | 298 | 19 | 1 |
| 4. | Средняя численность населения СП, чел. | 905 | 2660 | 1593 |

Хохловское СП составляет 4,7% территории Смоленского МР, в нем сконцентрировано 4,0% от  численности сельского населения района.

Численность населения в Хохловском СП (1593 чел.) ниже, чем средняя численность населения в СП Смоленского района (2660 чел.), и выше чем средняя численность населения СП Смоленской области (905 чел.).

Динамика изменения численности представлена в таблице

Таблица 5

Динамика численности населения Хохловского сельского поселения

| Численность населения | 2007 г. | 2010 г. | 2012 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1470 | 1502 | 1493 | 1593 |

За период 2007- 2014гг. население Хохловского сельского поселения увеличилось на 123 человека.

Динамика численности населения Хохловского СП напрямую зависит от двух основных показателей: естественного прироста (убыли) населения и его миграционного прироста.

На начало 2014 года смертность в поселении преобладает над рождаемостью. Как следствие, естественный прирост населения имеет отрицательные значения.

По данным Федеральной службы государственной статистики динамику общей численности населения Хохловского сельского поселения определяет механический прирост, сальдо которого (разность между прибывшими и убывшими) имеет положительное значение.

Демографический прогноз

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и технических прогнозов развития системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования.

Традиционно прямой демографический прогноз численности населения осуществляется на основе учета таких факторов как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тенденции изменения этих параметров.

Проводимая в настоящее время на федеральном уровне демографическая политика и соответствующие меры, предпринимаемые по преодолению демографической проблемы на региональном уровне, должны оказать существенное положительное воздействие на демографическую ситуацию.

При расчете численности населения на расчетный срок необходимо учитывать следующие факторы:

- возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию;

- выполнение мероприятий программы по переселению граждан РФ;

- выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ.

В «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной Указом Президента РФ № 1351 от 9 октября 2007 г. (далее в тексте «Концепция РФ»), сформулированы задачи, решение которых позволит достичь к 2016г. стабилизации численности населения страны.

Таблица 6

Прогноз численности населения

| Численность населения | 2007 г. | 2010 г. | 2012 г. | 2014 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1470 | 1502 | 1493 | 1593 | 1780 |

## 1.2 Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения

На территории района пресные подземные воды являются единственным источником питьевого водоснабжения населения.

Водоснабжение крупных населенных пунктов Хохловского СП – централизованное.

Обеспечение водой питьевого качества потребителей Хохловского сельского поселения реализуется подземными водозаборами,  расположенными в населенных пунктах. Большинство водозаборов характеризуются большой степенью износа оборудования и требуют реконструкции. Вода из скважин используется как для хозяйственно-питьевых нужд, так и для производственных целей.

В системах водоснабжения населенных пунктов для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций применяются водонапорные башни. Степень их износа в большинстве случаев достигает 100%.

В целом по поселению насчитывается 6 действующих водозаборных скважин и 5 водонапорных башен. Общая протяженность водопроводных сетей — 20,4 км.

Описание технологического цикла водоснабжения

1. Артезианские  скважины в деревне Хохлово №351 и № 3182, эксплуатируются с 1959 и 1981 года, глубина  96 м и 130 м соответсвенно. Для подачи воды установлены глубинные насосы ЭЦВ-6-10-110 (со станцией автоматики), производительностью 10 куб. м/час, расположенные на глубине 57 м, который подает воду по трубе 219 мм в  водонапорную башню, объемом по 15 куб. м и высотой 8 м. Дата ввода в эксплуатацию водонапорной башни 1981 г. После чего питьевая вода по водоводу длиной 231 п.м. поступает в распределительную сеть протяженностью 6465 п. м и далее к потребителю. Водопровод выполнен чугунными и полиэтиленовыми трубами.

Чугунные трубы D=150 мм L=170 м;

Полиэтиленовые трубы D=110 мм L=6295 м;

Дата прокладки водопровода 1959-2005 года.

На распределительной сети расположены смотровые колодцы в количестве 30 штук. В водопроводной сети имеются 23 водоразборных колонки. Основное назначение — обеспечение питьевой  водой населения.

2. Артезианская  скважина  в д. Лубня  №2515, эксплуатируется с 1973 года, глубина  125 м. Для подачи воды установлен глубинный насос ЭЦВ-6-16-110 (со станцией автоматики), производительностью 16 куб. м/час, расположенный на глубине 65 м, который подает воду по трубе 219 мм в  водонапорную башню, объемом по 15 куб. м и высотой 8 м.   Дата ввода в эксплуатацию водонапорной башни 1973 г. После чего питьевая вода по водоводу длиной 93 п.м. поступает в распределительную  сеть протяженностью 6578 п. м и далее к потребителю. Водопровод выполнен чугунными и полиэтиленовыми трубами.

Чугунные трубы D=100 мм L=400 м;

Полиэтиленовые трубы D=50 мм L=900 м;

Полиэтиленовые трубы D=110 мм L=5278 м;

Дата прокладки водопровода 1973-2005 года.

На распределительной сети расположены смотровые колодцы в количестве 20 штук. В водопроводной сети имеются 15 водоразборных колонки. Основное назначение — обеспечение питьевой  водой населения. Снабжает питьевой водой д. Лубня, д. Софьино и д. Зубовщина.

3. Артезианская  скважина  в д. Корытня  №2989, эксплуатируется с 1979 года, глубина  125 м. Для подачи воды установлен глубинный насос ЭЦВ-6-10-80 (со станцией автоматики), производительностью 10 куб. м/час, расположенный на глубине 49 м, который подает воду по трубе 219 мм в  водонапорную башню, объемом по 15 куб. м и высотой 8 м.   Дата ввода в эксплуатацию водонапорной башни 1979 г. После чего питьевая вода по водоводу поступает в распределительную  сеть протяженностью 3270 п. м и далее к потребителю. Водопровод выполнен чугунными и полиэтиленовыми трубами.

Чугунные трубы D=76 мм L=500 м;

Полиэтиленовые трубы D=63 мм L=2770 м;

Дата прокладки водопровода 1973-2003 года.

На распределительной сети расположены смотровые колодцы в количестве 13 штук. В водопроводной сети имеются 10 водоразборных колонки. Основное назначение — обеспечение питьевой  водой населения.

4. Артезианская  скважина  в д. Новоселье  №1640, эксплуатируется с 1969 года, глубина  108 м. Для подачи воды установлен глубинный насос ЭЦВ-6-10-80 (со станцией автоматики), производительностью 10 куб. м/час, расположенный на глубине 49 м, который подает воду по трубе 219 мм в  водонапорную башню, объемом по 15 куб. м и высотой 8 м.   Дата ввода в эксплуатацию водонапорной башни 1969 г. После чего питьевая вода по водоводу поступает в распределительную  сеть протяженностью 3270 п. м и далее к потребителю. Водопровод выполнен стальными и полиэтиленовыми трубами.

Чугунные трубы D=76 мм L=1570 м;

Полиэтиленовые трубы D=63 мм L=800 м;

Дата прокладки водопровода 1969-2001 года.

На распределительной сети расположены смотровые колодцы в количестве 8 штук. В водопроводной сети имеются 8 водоразборных колонки. Основное назначение — обеспечение питьевой  водой населения.

5. Артезианская  скважина  в д. В. Уфинье и Вербилово  №2518, эксплуатируется с 1973 года, глубина  120 м. Для подачи воды установлен глубинный насос ЭЦВ-6-10-110 (со станцией автоматики), производительностью 10 куб. м/час, расположенный на глубине 57 м, который подает воду по трубе 219 мм в  водонапорную башню, объемом по 15 куб. м и высотой 8 м.   Дата ввода в эксплуатацию водонапорной башни 1973 г. После чего питьевая вода по водоводу поступает в распределительную  сеть протяженностью 1728 п. м и далее к потребителю. Водопровод выполнен стальными трубами диаметом 76 мм. Дата прокладки водопровода 1973года.

На распределительной сети расположены смотровые колодцы в количестве 10 штук. В водопроводной сети имеются 9 водоразборных колонки. Основное назначение — обеспечение питьевой  водой населения.

При сложившейся практике строительства сельских водопроводов хозяйственным способом, существующие скважины пробурены непосредственно в селах или на производстве, на фермах, что часто не позволяет создать даже зон санитарной охраны строгого режима, тем более второй и третий пояса зоны.

В настоящее время отмечается большой процент износа водозаборных сооружений и сетей.

Отдельной проблемой можно признать разрушение водонапорных башен, воздвигнутых, как правило, более 30 лет назад. В случае выхода их из строя насосное оборудование работает с большой нагрузкой, часто превышающей расчетную.

Таблица 7

Паспортные данные водозаборов Хохловского СП

| № п/п, место расположения | № скв. паспорт по ГВК | Год бурения | Глубина скважины, м | Водоносный горизонт | Конструкциыя скважины | Статический уровень, м | Марка насоса | дебит, л/с понижение уровня | Качество воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 д. Хохлово | 351 | 1959 | 96 | D3fm2 | 8” (0-49)м 6” (39-91)м без фильтра | 3 | ЭЦН-6-10-110 | 7,0 2,0 |  |
| 2 д. Хохлово | 3182 | 1981 | 130 | D3fm2 | 12” (0-40)м 8” (0-112)м фильтр 6” (110-130)м | 23 | ЭЦН-6-10-110 | 4,22 3,89 | осадок- отсутствует муть – отсутствует прозрачность – 30 см общ. жест. – 7,68 сух. ост. - 396 |
| 3 д. Хохлово | 3183 | 1981 | 138 | D3fm2 | 8” (0-112)м фильтр 6” перфорация (110-138)м | 23 | ЭЦН-6-10-110 | 20,0 5,0 | осадок- отсутствует муть – отсутствует прозрачность – 30 см общ. жест. – 7,0 сух. ост. – 389 |
| 4 д. Лубня | 2515 | 1973 | 125 | D3fm2 | 6” (0-120)м 4” (120-125)м фильтр (перфорация) | 21 | ЭЦН-6-16-110 | 4,22 3,89 | осадок- отсутствует муть – отсутствует прозрачность – 30 см общ. жест. – 7,68 сух. ост. - 396 |
| 5 д. Новоселье | 1740 | 1969 | 108 | D3fm2 | 6” (0-104)м без фильтра | 10 | ЭЦВ-6-10-80 | 2,78 5,0 | осадок- отсутствует муть – слабая прозрачность – 30 см общ. жест. – 6,7 сух. ост. – 355 Fe – 0.5 |
| 6 д. Корытня | 2989 | 1979 | 125 | D3fm2 | 6” (0-112)м фильтр(перфорация) 4” (110-125)м | 16 | ЭЦВ-6-10-80 | 5,0 9,0 | осадок- отсутствует муть – отсутствует прозрачность – 30 см общ. жест. – 8.25 сух. ост. – 370 Fe – 1.0 |
| 7 д. Вербилово | 2518 | 1973 | 120 | D3fm2 | 6” (0-111)м 4” (110-120)м фильтр (перфорация) | 13 | ЭЦВ-6-10-110 | 5,0 2,1 | осадок- отсутствует муть – слабая прозрачность – 30 см общ. жест. – 7,65 сух. ост. – 425 |

Таблица 8

Характеристика централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения Хохловского СП

| Наименование и расположение водовода | Численность жителей населенного пункта | Протяженность, м | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Материал труб | Итого |  |
|  |  | сталь | чугун | п/э | а/ц |  |  |
| д. Хохлово | 620 |  | 170 |  |  | 6465 | 150 |
|  |  |  |  | 6295 |  |  | 110 |
| д. Лубня, д. Зубовщина, д. Софьино | 783 |  |  | 5278 |  | 6578 | 110 |
|  |  |  | 400 |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 900 |  |  | 50 |
| д. Корытня | 58 |  | 500 |  |  | 3270 | 76 |
|  |  |  |  | 2770 |  |  | 63 |
| д. Новоселье | 24 |  | 1570 |  |  | 2370 | 76 |
|  |  |  |  | 800 |  |  | 63 |
| д. В.Уфинье и д. Вербилово | 25 | 1728 |  |  |  | 1728 | 76 |
| ИТОГО: | 1510 | 1728 | 2640 | 16043 | - | 20411 |  |

Рис. 2 Соотношение протяженности водопроводной сети по населенным пунктам

Из диаграммы, представленной на рис. 1, следует, что основная протяженность труб водоснабжения (64%) приходятся на д. Хохлово и д. Лубня.

Информация о количестве и производственной мощности насосных станций первого подъема по состоянию на 2013 г. представлена в таблице 2. Насосных станций второго подъема в сельском поселении нет.

Таблица 9

Количество насосных станций и их производственная мощность

| №п/ п | Скважина | Год ввода в эксплуатацию | Марка и мощность насоса | напор развиваемый насосом Н, м | Производительность в час (по паспорту), куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хохлово | ЭЦВ 6-10-110 | Хохлово | 65 | 10 |
| 2 | Лубня | ЭЦВ 6-16-110 | Лубня | 73 | 16 |
| 3 | Корытня | ЭЦВ 6-10-80 | Корытня | 57 | 10 |
| 4 | В-Уфинье | ЭЦВ 6-10-110 | В-Уфинье | 65 | 10 |
| 5 | Новоселье | ЭЦВ 6-10-80 | Новоселье | 57 | 10 |

В наиболее крупных сельских населенных пунктах имеются сооружения водопровода, состоящие, как правило, из 1-2 артезианских скважин, водонапорной башни и тупиковых водопроводных сетей. Водозабор осуществляется, в основном, из водоразборных колонок. Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и животноводческие постройки. Значительная часть населения пользуется шахтными колодцами. Системы водоснабжения низкого давления обеспечивают хозяйственно-питьевые нужды населения, бытовые и частично производственные нужды предприятий, противопожарные и поливочные нужды.

В сельских населенных пунктах, где отсутствует водопровод, предусматривается децентрализованная система водоснабжения: шахтные колодцы и отдельные скважины.

Сооружений по водоподготовке в поселении нет.

Необходимо отметить, что в последние годы из-за частых преобразований сельскохозяйственных объектов в различные формы собственности, часть артезианских скважин оказались бесхозными или заброшенными, в связи с этим существует реальная угроза загрязнения подземных вод отходами сельскохозяйственного производства, что может нести угрозу здоровью населению.

Расход воды на пожаротушение

На территориях СНП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в СНП с количеством жителей до 50 человек, а также в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки;

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс.  человек: на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(5 х 3600 х 3) : 1000 = 54 м3.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

## 1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения сельского поселения

В настоящее время водоснабжение объектов сельского поселения осуществляется из подземных водоисточников - артезианских скважин.  Предоставлением услуг водоснабжения занимается МУЭП «Хохловское»

Ниже в таблице приведена производственная программа по объему выработки и потребления холодной воды питьевого качества на 2013 г.

Таблица 10

Производственная программа МУЭП «Хохловское» на 2014 г. на услуги по водоснабжению

| № | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Значение величины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. м3 | 103,03 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | тыс. м3 | - |
| 3 | Объем воды, используемый на собственные нужды | тыс. м3 | 0,01 |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м3 | 103,02 |
| 5 | Объем потерь к объему отпущенной воды в сеть | тыс. м3 | 13,10 |
| 6 | Объем потерь | тыс. м3 | 13,51 |
| 7 | Объем воды используемый на нужды предприятия | тыс. м3 | - |
| 8 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | тыс. м3 | 89,52 |
| 8.1 | населению | тыс. м3 | 76,06 |
| 8.2 | бюджетным потребителям | тыс. м3 | 2,54 |
| 8.3 | прочим потребителям | тыс. м3 | 10,92 |

Рис. 3   Распределение потребления воды по группам потребителей

Согласно приведенным выше данным потери воды составляет 13510 куб.м. или 13,1%, потребление воды на собственные нужды – 10 куб.м. Основным потребителем воды является население – 85%.

Основные экономические характеристики предприятия МУЭП «Хохловское» представлены в следующей таблице.

Таблица 11

Расчет финансовых потребностей, на услуги по водоснабжению

| № | Наименование статей затрат | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 87,99 |
| 2 | Оплата труда | тыс. руб. | 1055,33 |
| 3 | Страховые взносы | тыс. руб. | 318,71 |
| 4 | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 77,32 |
| 5 | Материалы | тыс. руб. | 364,85 |
| 6 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 20,50 |
| 7 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 585,32 |
| 8 | Налоги и сборы | тыс. руб. | 13,96 |
| 9 | Расходы на ГСМ | тыс. руб. | 0 |
| 12 | Себестоимость | тыс. руб. | 2523,93 |
| 13 | Прибыль | тыс. руб. | 0 |
| 14 | Объем финансовых потребностей - всего | тыс. руб. | 2523,93 |
| 15 | Объем отпущенной воды | тыс. куб.м | 89,52 |

Рис. 4  Распределение затрат в системе водоснабжения.

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном сельском поселении являются:

- Оплата труда – 41,6%.

- Общеэксплуатационные расходы 16,9%.

- Материалы– 16,8%,

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду МУЭП «Хохловское»  на 2013 г.

| Наименование услуг | Размер тарифа (НДС не облагается), руб./куб.м. |
| --- | --- |
|  | с 01.03.2013 г. по 30.06.2013 г. | с 01.07.2013 г. по 28.02.2014 г. |
| Услуги по водоснабжению - население - прочие потребители | 26,11 26,11 | 29,34 29,34 |

Обоснование объемов потребление холодной воды приведено в следующей таблице.

Таблица 12

Расчет объемов водопотребления в д. Хохлово

| Норма потребления, л | Дней | Численность | Объем водопотребления в месяц | Объем водопотребления в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Население |  |  |  |  |
| 95 (жилые дома с водопроводом и газоснабжением) | 30,4 | 116 | 335,01 | 4020,10 |
| 50 (жилые дома с водопроводом не подключённые к системе газоснабжения) | 30,4 | 354 | 536,08 | 64556,96 |
| 30 (жилые дома не подключённые к системе водоснабжения) | 30,4 | 142 | 129,50 | 1554,05 |
| Итого |  | 612 | 1002,59 | 12031,10 |
| 2. Скот |  |  |  |  |
| 65 (КРС) | 30,4 | 25 | 49,40 | 296,40 |
| 55 (лошади) | 30,4 | 3 | 5,02 | 30,10 |
| 8 (овцы, козы) | 30,4 | 20 | 4,66 | 29,18 |
| 8 (свиньи) | 30,4 | 15 | 3,65 | 21,89 |
| Итого |  |  | 62,93 | 377,57 |
| 3. Бани |  |  |  |  |
| 50 (без водопровода) | 4 | 179 | 35,60 | 429,60 |
| 100 (с водопроводом) | 4 | 27 | 10,60 | 129,60 |
| Итого |  |  | 46,60 | 559,20 |
| Полив |  |  |  |  |
| 3 | 92 | 44000 | 12477,0 | 12144,0 |
| 3 (временно проживающие) | 92 | 2400 | 662,4 | 662,4 |
| По счетчику |  | 68 | 270,91 | 3158,08 |
| ВСЕГО |  |  |  | 28932,35 |

Таблица 13

Расчет объемов водопотребления в д. Лубня

| Норма потребления, л | Дней | Численность | Объем водопотребления в месяц | Объем водопотребления в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Население |  |  |  |  |
| 95 (жилые дома с водопроводом и газоснабжением) | 30,4 | 78 | 225,26 | 2703,16 |
| 50 (жилые дома с водопроводом не подключённые к системе газоснабжения) | 30,4 | 347 | 527,44 | 6329,28 |
| 30 (жилые дома не подключённые к системе водоснабжения) | 30,4 | 146 | 133,15 | 1597,82 |
| Итого |  | 567 | 885,85 | 10630,27 |
| 2. Скот |  |  |  |  |
| 65 (КРС) | 30,4 | 24 | 47,42 | 284,54 |
| 55 (лошади) | 30,4 | 2 | 3,34 | 20,06 |
| 8 (овцы, козы) | 30,4 | 62 | 15,07 | 90,47 |
| 8 (свиньи) | 30,4 | 6 | 1,45 | 8,75 |
| Итого |  |  | 67,30 | 403,83 |
| 3. Бани |  |  |  |  |
| 50 (без водопровода) | 4 | 122 | 24,4 | 292,8 |
| 100 (с водопроводом) | 4 | 24 | 9,6 | 115,2 |
| Итого |  |  | 34 | 408 |
| Полив |  |  |  |  |
| 3 | 92 | 36200 | 9991,2 | 9991,2 |
| 3 (временно проживающие) | 92 | 5200 | 1435,2 | 1435,2 |
| По счетчику |  | 199 | 873,2 | 10340,5 |
| ВСЕГО |  |  |  | 33209,0 |

Таблица 14

Расчет объемов водопотребления в д. Зубовщина

| Норма потребления, л | Дней | Численность | Объем водопотребления в месяц | Объем водопотребления в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Население |  |  |  |  |
| 95 (жилые дома с водопроводом и газоснабжением) | 30,4 | 63 | 181,94 | 2183,32 |
| 50 (жилые дома с водопроводом не подключённые к системе газоснабжения) | 30,4 | 28 | 42,56 | 510,72 |
| 30 (жилые дома не подключённые к системе водоснабжения) | 30,4 | 16 | 14,592 | 175,10 |
| Итого |  | 107 | 239,09 | 2869,15 |
| 2. Скот |  |  |  |  |
| 65 (КРС) | 30,4 | 2 | 3,95 | 23,712 |
| 55 (лошади) | 30,4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 (овцы, козы) | 30,4 | 3 | 0,72 | 4,37 |
| 8 (свиньи) | 30,4 | 3 | 0,72 | 4,37 |
| Итого |  |  | 5,41 | 32,46 |
| 3. Бани |  |  |  |  |
| 50 (без водопровода) | 4 | 10 | 2 | 24 |
| 100 (с водопроводом) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 2 | 24 |
| Полив |  |  |  |  |
| 3 | 92 | 7800 | 7800 | 2152,8 |
| 3 (временно проживающие) | 92 | 1800 | 1800 | 496,8 |
| По счетчику |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 5575,22 |

Таблица 15

Расчет объемов водопотребления в д. Корытня

| Норма потребления, л | Дней | Численность | Объем водопотребления в месяц | Объем водопотребления в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Население |  |  |  |  |
| 95 (жилые дома с водопроводом и газоснабжением) | 30,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 (жилые дома с водопроводом не подключённые к системе газоснабжения) | 30,4 | 23 | 35,0 | 419,5 |
| 30 (жилые дома не подключённые к системе водоснабжения) | 30,4 | 31 | 28,3 | 339,3 |
| Итого |  | 54 | 63,2 | 758,8 |
| 2. Скот |  |  |  |  |
| 65 (КРС) | 30,4 | 12 | 23,7 | 142,3 |
| 55 (лошади) | 30,4 | 2 | 3,3 | 20,1 |
| 8 (овцы, козы) | 30,4 | 1 | 0,2 | 1,5 |
| 8 (свиньи) | 30,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 27,3 | 163,8 |
| 3. Бани |  |  |  |  |
| 50 (без водопровода) | 4 | 62 | 12,4 | 148,8 |
| 100 (с водопроводом) | 4 | 17 | 6,8 | 81,6 |
| Итого |  |  | 19,2 | 230,4 |
| Полив |  |  |  |  |
| 3 | 92 | 5400 | 1490,4 | 1490,4 |
| 3 (временно проживающие) | 92 | 4200 | 1159,2 | 1159,2 |
| По счетчику |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 3802,58 |

Таблица 16

Расчет объемов водопотребления в д. В. Уфинье

| Норма потребления, л | Дней | Численность | Объем водопотребления в месяц | Объем водопотребления в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Население |  |  |  |  |
| 95 (жилые дома с водопроводом и газоснабжением) | 30,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 (жилые дома с водопроводом не подключённые к системе газоснабжения) | 30,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 (жилые дома не подключённые к системе водоснабжения) | 30,4 | 20 | 18,2 | 218,9 |
| Итого |  | 20 | 18,2 | 218,9 |
| 2. Скот |  |  |  |  |
| 65 (КРС) | 30,4 | 3 | 5,9 | 35,6 |
| 55 (лошади) | 30,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 (овцы, козы) | 30,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 (свиньи) | 30,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 5,9 | 35,6 |
| 3. Бани |  |  |  |  |
| 50 (без водопровода) | 4 | 14 | 2,8 | 33,6 |
| 100 (с водопроводом) | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 2,8 | 33,6 |
| Полив |  |  |  |  |
| 3 | 92 | 2200 | 607,2 | 607,2 |
| 3 (временно проживающие) | 92 | 10600 | 2925,6 | 2925,6 |
| По счетчику |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 3820,8 |

Таблица 17

Расчет объемов водопотребления в д. Новоселье

| Норма потребления, л | Дней | Численность | Объем водопотребления в месяц | Объем водопотребления в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Население |  |  |  |  |
| 95 (жилые дома с водопроводом и газоснабжением) | 30,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 (жилые дома с водопроводом не подключённые к системе газоснабжения) | 30,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 (жилые дома не подключённые к системе водоснабжения) | 30,4 | 1 | 0,9 | 10,9 |
| Итого |  | 1 | 0,9 | 10,9 |
| 2. Скот |  |  |  |  |
| 65 (КРС) | 30,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 (лошади) | 30,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 (овцы, козы) | 30,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 (свиньи) | 30,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 3. Бани |  |  |  |  |
| 50 (без водопровода) | 4 | 40 | 8,0 | 96,0 |
| 100 (с водопроводом) | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 8,0 | 96,0 |
| Полив |  |  |  |  |
| 3 | 92 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3 (временно проживающие) | 92 | 15000 | 4140,0 | 4140,0 |
| По счетчику |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 4246,9 |

Таблица 18

Расчет объемов водопотребления в д. Софьино

| Норма потребления, л | Дней | Численность | Объем водопотребления в месяц | Объем водопотребления в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Население |  |  |  |  |
| 95 (жилые дома с водопроводом и газоснабжением) | 30,4 | 7 | 20,2 | 242,6 |
| 50 (жилые дома с водопроводом не подключённые к системе газоснабжения) | 30,4 | 3 | 4,6 | 54,7 |
| 30 (жилые дома не подключённые к системе водоснабжения) | 30,4 | 3 | 2,7 | 32,8 |
| Итого |  | 13 | 27,5 | 330,1 |
| 2. Скот |  |  |  |  |
| 65 (КРС) | 30,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 (лошади) | 30,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 (овцы, козы) | 30,4 | 1 | 0,2 | 1,5 |
| 8 (свиньи) | 30,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,2 | 1,5 |
| 3. Бани |  |  |  |  |
| 50 (без водопровода) | 4 | 58 | 11,6 | 139,2 |
| 100 (с водопроводом) | 4 | 26 | 10,4 | 124,8 |
| Итого |  |  | 22,0 | 264,0 |
| Полив |  |  |  |  |
| 3 | 92 | 2000 | 552,0 | 552,0 |
| 3 (временно проживающие) | 92 | 2400 | 662,4 | 662,4 |
| По счетчику |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 1810,0 |

Таблица 19

Объем водопотребления бюджетными и прочими организациями

| № п/п | Наименование организации | Водоснабжение мЗ |
| --- | --- | --- |
|  | Бюджетные организации |  |
| 1 | Лубнянское МОУ | 729,57 |
| 2 | Хохловская MCOIJJ | 959,24 |
| 3 | котельная при школе | 636,00 |
| 4 | Хохловская врач.вмб. | 69,20 |
| 5 | Админ.сельск.пос | 18,00 |
| 6 | Лубнянский СДК | 26,88 |
| 7 | Хохловский СДК | 77,28 |
| 8 | Лубнянский мед,пункт | 25,88 |
|  | Итого: | 2516,17 |
|  | Прочие организации |  |
| 1 | ИП Романенко А.В | 960,00 |
| 2 | ИП Араджян С.Г. | 91,20 |
| 3 | ИП КубаЙ Н.М | 218,40 |
| 4 | ООО" Пригородный" | 9509,40 |
| 5 | Магазин Павлюченков | 91,20 |
| 6 | Фармсервис | 48,00 |
|  | Итого: | 10918,20 |
|  | ВСЕГО | 13434,37 |

Основные характеристики работы скважин приведены в следующих таблицах.

Расчет расхода электроэнергии на регулируемый период водоснабжение

Таблица  20

Расчет потребности в электрической энергии на подъем воды

| № | Наменование (номер) скважины | Наименование и марка насоса | Уровень напряжения | Производительность насоса м3/час | Действительный напор развиваемый насосом (высота подъема) Н, м | Мощность эл. двигат Р, кВт | КПД насоса (%)/100 | КПД эл. двигат.(%)/100 | Объем добычи артезианской воды V, тыс.м3 | Расход эл. энергии в периоде регулирования Эа`, тыс.кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хохлово | ЭЦВ 6-10-110 | НН | 10 | 65 | 5,5 | 0,53 | 0,79 | 38,911 | 16,430 |
| 2 | Лубня | ЭЦВ 6-16-110 | НН | 16 | 73 | 7,5 | 0,53 | 0,8 | 55,375 | 25,932 |
| 3 | Корытня | ЭЦВ 6-10-80 | НН | 10 | 57 | 4 | 0,52 | 0,78 | 5,111 | 1,954 |
| 4 | В-Уфинье | ЭЦВ 6-10-110 | НН | 10 | 65 | 5,5 | 0,53 | 0,79 | 5,135 | 2,168 |
| 5 | Новоселье | ЭЦВ 6-10-80 | НН | 10 | 57 | 4 | 0,52 | 0,78 | 5,708 | 2,182 |
| Всего: | 94,323 | 41,760 |

Рис. 5 Распределение потребления электроэнергии по каждой скважиной

Из выше приведенных данных видно, что основными скважинами как по потреблению электрической энергии, так и по количеству поднятой воды являются скважины д. Лубня и д. Хохлово.

## Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с проектом генерального плана сельского населения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развитие системы подачи питьевой воды потребителям, а также улучшение качества системы пожаротушения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СниП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

- производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

- вести достоверный учет объема добываемых вод;

- производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

- соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

- соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В Хохловском сельском поселении все источники хозяйственно питьевого водоснабжения имеют  зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СниП 2.04.02-84*, их эксплуатация осуществляется в соответствии с установленными нормативными требованиями.

Направления развития водоснабжения сельского поселения

На перспективу предлагается проведение поисково-оценочных работ с целью выявления месторождений подземных вод, способных  обеспечить стабильное водоснабжение поселения.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета на определение пропускной способности водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра. Также необходима замена ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

В большинстве населенных пунктов необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

Направление в развитии пожаротушения

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

- Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

- Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

## Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

## 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующей таблице.

Таблица 21

Баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на промывку сетей | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды по категориям потребителей | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| МУЭП «Хохловское» | 2012 год | вода питьевого качества | 94322,7 | - | 94322,7 | 12367,01 | 81955,53 | 17,50 | - | 17,50 | 81955,53 | 2516,17 | 68503,66 | 10918,2 | 1644,0 | 80311,53 |
| МУЭП «Хохловское» | 2013 год | вода питьевого качества | 103040,62 | 11,86 | 103028,76 | 13511 | 89517,76 | - | - | - | 89517,76 | 2541,56 | 76058 | 10918,2 | 2603,24 | 86914,52 |

Из приведенных выше диаграмм, следует, что в общем балансе подъема воды потери воды составляют в 2013 г. – 13511 куб.м. (13,1%).  Фактически часть приобретенной воды оплачивается  по установленному счетчику. На основании приведенных данных оплата по счетчику в 2013 г. составило 3 % от общего потребления воды потребителями. Для соблюдения требований нормативных документов РФ необходима установка счетчиков холодной воды у каждого потребителя, поэтому планируется, что в ближайшей перспективе все потребители воды произведут установку узлов учета.

В следующей таблице проведен прогноз потребление воды в Хохловском сельском поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования. Также в приведенной таблице показано распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов-население.

Таблица 22

Прогноз объема потребления воды населением

| Норма потребления, л | Дней | Численность | Объем водопотребления 2013 год | Объем водопотребления 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Население |  |  |  |  |
| 95 (жилые дома с водопроводом и газоснабжением) | 30,4 | 264 | 6652,8 | 18842 |
| 50 (жилые дома с водопроводом не подключённые к системе газоснабжения) | 30,4 | 755 | 13590 | 21020 |
| 30 (жилые дома не подключённые к системе водоснабжения) | 30,4 | 359 | 3877,2 | 4570 |
| Итого |  | 1374 |  |  |
| 2. Скот |  | 0 |  |  |
| 65 (КРС) | 30,4 | 66 | 653,4 | 770 |
| 55 (лошади) | 30,4 | 7 | 69,3 | 82 |
| 8 (овцы, козы) | 30,4 | 87 | 313,2 | 369 |
| 8 (свиньи) | 30,4 | 24 | 34,56 | 41 |
| Итого |  | 0 |  |  |
| 3. Бани |  | 0 |  |  |
| 50 (без водопровода) | 4 | 485 | 1164 | 1372 |
| 100 (с водопроводом) | 4 | 94 | 451,2 | 532 |
| Итого |  | 0 |  |  |
| Полив |  | 0 |  |  |
| 3 | 92 | 97600 | 24426 | 28793 |
| 3 (временно проживающие) | 92 | 41600 | 11316 | 13339 |
| По счетчику |  |  | 13498,58 |  |
| ВСЕГО |  |  | 76046 | 89731 |

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Таблица 23

Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на промывку сетей | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды по категориям потребителей | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| МУЭП «Хохловское» | 2012 год | вода питьевого качества | 94322,7 | - | 94322,7 | 12367,01 | 81955,53 | 17,50 | - | 17,50 | 81955,53 | 2516,17 | 68503,66 | 10918,2 | 1644,0 | 80311,53 |
| МУЭП «Хохловское» | 2013 год | вода питьевого качества | 103040,62 | 11,86 | 103028,76 | 13511 | 89517,76 | - | - | - | 89517,76 | 2541,56 | 76058 | 10918,2 | 2603,24 | 86914,52 |
| МУЭП «Хохловское» | 2028 год | вода питьевого качества | 111199,8 | 11,86 | 111188 | 5560 | 105628,5 | 17,50 | - | 17,50 | 105611 | 3000 | 89731 | 12880 | 105611 | - |

## 3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

В следующей таблице проведен прогноз поступления сточных вод в Хохловсокм сельском поселении на основании демографической ситуации региона в д. Хохлово. Также в приведенной таблице показано распределение поступление сточных вод по типам абонентов-население. Прогноз учитывает реконструкцию и расширение централизованной системы водоснабжения и водоотведения. Согласно существующим требованиям объемы водопотребления равны объемам водоотведения.

Таблица 24

Прогноз объема водоотведения

| Норма потребления, л | Дней | Численность | Объем водоотведения 2028 год, куб. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 (жилые дома с водопроводом и газоснабжением) | 30,4 | 116 | 6970 |
| 50 (жилые дома с водопроводом не подключённые к системе газоснабжения) | 30,4 | 354 | 9119 |
| 30 (жилые дома не подключённые к системе водоснабжения) | 30,4 | 142 | 1834 |
| 100 (бани с водопроводом) | 4 | 27 | 153 |
| По счетчику |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  | 18075 |

Исходя из выше полученных данных, ниже в таблицу сведены перспективные балансы поступления сточных вод (общий – баланс поступления сточных вод, структурный – баланс поступления сточных вод по группам абонентов).

В виду того, что планируется построить современные очистные сооружения, то все сточные воды, поступающие в канализацию, пройдут стадию эффективной очистки в соответствии с действующими нормами.

Таблица 25

Перспективный баланс водоотведения

| Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей | Пропущено через собственные ОС | Передано сточных вод другим канализациями | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| МУЭП «Хохловское» | 2028 год | 31045 | - | 31045 | 2070 | 18075 | 10900 | - | 31045 | - | - | - |

## Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

## 4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения  сельского населения области питьевой водой нормативного качества выполняются работы по строительству, реконструкции и ремонту скважин и водопроводных сетей в населенных пунктах.

На расчётный период:

- Разведка подземных вод для нужд населенных пунктов геологоразведочной экспедицией.

- Установка станций управления скважинными насосами.

- Прокладка водопровода на участках ИЖС в д. Хохлово и д. Зубовщина.

- Прокладка водопровода в д. Рязаново и д. Радкевщина как к существующей, так и к планируемой индивидуальной жилой застройке.

- Бурение артезианских скважин в д. Хохлово,  д. Зубовщина, д. Рязаново и д. Радкевщина.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета на определение пропускной способности водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра. Также необходима замена ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

Установка станций управления скважинными насосами

Для улучшения качества подачи воды необходимо произвести либо реконструкцию башни, либо использовать станцию управления скважинными насосами.

Водонапо́рная башня ("Башня Рожновского") — сооружение в системе водоснабжения для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций.

Недостатки использования старой Башни Рожновского:

- старая башня требует дорогостоящего ремонта (восстановление герметичности, покраска, очистка, дезинфекция, и пр.) или замены на новую (демонтаж старой башни, покупка, транспортировка, установка, подключение, ввод в эксплуатации).

- при этом в зимнее время из-за недостаточного водопотребления возможно замерзание воды в башне, замерзание перелившейся воды зимой или подтопление фундамента летом в случае отказа автоматики водонапорной башни.

- давление воды не регулируется и ограничено высотой башни.

- интенсивное появление ржавчины в воде из-за большой поверхности окисления накопительной емкости

Из положительных моментов применения водонапорной башни можно отметить наличие запаса воды при отключении электричества, но, как правило, он не обеспечивает достаточного количества воды для надежного тушения пожаров и бесперебойного аварийного водоснабжения.

Безбашенное водоснабжение

Преимущества внедрения станции управления насосами вместо водонапорной башни:

- отсутствие затрат на регулярную (1 раз в 2 года) промывку и дезинфекцию башни;

- отсутствие затрат на ремонтно-восстановительные работы при эксплуатации башни;

- автоматическое поддержание заданного давления воды в напорной магистрали независимо от её фактического расхода потребителями в каждый момент времени (значения давлений можно установить для режимов работы «день/ночь»);

- снижение давления в магистрали (особенно при сильном износе старых трубопроводов) позволяет уменьшить вероятность прорыва трубопровода и увеличить межремонтный интервал;

- увеличение давления в системе при увеличении этажности застроек и надежности трубопроводов для обеспечения подачи воды на верхние этажи потребителям;

- при наличии нескольких насосов возможно переключение с одного насосного агрегата на другой автоматически в соответствии с алгоритмом работы,  или по заданному критерию, или дистанционно по команде с диспетчерского пункта, например, для выравнивания наработанных  моточасов (ресурса) насосных агрегатов;

- надежная защита двигателей насосных агрегатов и средств управления от аварийных ситуаций (короткое замыкание, обрыв фазы, перегрузка двигателя, перегрев двигателя и пр.);

- защита от затопления помещения водозаборного узла (ВЗУ), от несанкционированного доступа в помещение ВЗУ;

- работа ВЗУ в автоматическом режиме (без участия оперативного дежурного персонала). Требуются только профилактические осмотры;

- экономия электроэнергии до 30-40%, учет различных суточных и сезонных режимов работы, снижение потерь питьевой воды в башне и трубопроводе до 30%, увеличение срока службы трубопроводов, уменьшение затрат на устранение аварий, повышение ресурса погружного насоса в 2-3 раза (из-за отсутствия гидроударов). (При прямом пуске от сети двигатель испытывает 7-10 кратные перегрузки по току. При частом включении и выключении насосного агрегата через автоматику водонапорной башни расходы электроэнергии значительно увеличиваются. При работе от преобразователя частоты электродвигатель разгоняется плавно от нулевой скорости до необходимой рабочей, которая, как правило, меньше номинальной. Потребление мощности при этом существенно меньше номинальной мощности электродвигателя и практически равно нулю при отсутствии водоразбора);

- для установки станции управления потребуется небольшое помещение, а с вводом в эксплуатацию справится сварщик и инженер КИПиА: необходимо врезать в трубу датчик давления, подключить и настроить станцию. Запуск станции осуществляется в течение нескольких часов. Каждая станция управления содержит паспорт и схемы подключения с подробными инструкциями по монтажу и эксплуатации.

- использование импортных комплектующих в станциях управления насосами повышает их надежность.

- возможность интеграции с системами учета расхода воды и электроэнергии;

- возможность интеграции с автоматизированной системой управления верхнего уровня,  дистанционного управления работой насосов, получения информации по радиоканалу или сотовой связи с помощью автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления; при наличии нескольких скважин можно обеспечить периодическую смену работающего насоса для равномерного распределения нагрузки, износа и исключения заиливания скважины.

Система управления обеспечивает функционирование по различным сезонным/суточным графикам и обеспечивает возможность интеграции системы управления с АСУ верхнего уровня. Функционирование системы осуществляется без обслуживающего персонала.

Характеристики станции управления:

- работа при температуре – 30°С …+ 60°С;

- стабильность регулируемого давления ±0,1 атм;

- режим ночного энергосбережения;

- учет сезонных/суточных графиков расхода воды.

Все станции управления конструктивно выполнены со степенью защиты IP54 (ГОСТ 14254-96) в герметичном корпусе без вентиляционных отверстий и сменных фильтрующих элементов, оборудованы встроенной системой автоматического подогрева, комплектуются необходимыми датчиками и протестированы в заводских условиях.

Номенклатура серийно выпускаемых станций управления обеспечивает работу погружных насосных агрегатов любых марок с мощностью электродвигателя от 3,0 до 75 кВт.

## 4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Схемой предполагается следующие мероприятия по усовершенствованию схемы водоотведения.

Первоочередные мероприятия:

- Строительство очистных сооружений в д. Хохлово

- Реконструкция участков существующего ветхого трубопровода канализационных сетей.

3.	Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда самотечными коллекторами.

Установка современных очистных сооружений

Для уменьшения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади необходимо произвести установку современных очистных сооружений.

Метод биохимической очистки сточных вод активным илом заключается в переработке скоплениями аэробных микроорганизмов органических загрязнений при их частичной или полной минерализации, в присутствии кислорода, подаваемого в аэротэнк, и последующим разделением прореагировавшей смеси. Условно, принято разделять весь процесс очистки на два периода: период биологического созревания и период стационарного биохимического окисления.

В период биологического созревания в аэробных условиях с активным илом развивается оптимальное количество активного ила, адаптированного применительно к этому режиму работы установки, количеству и качеству сточной воды.

В период стационарного процесса работы очистных установок с аэрацией, обычно, различают четыре фазы работы активного ила.

Первая фаза:

Биосорбция органического вещества хлопьями активного ила. 
Происходит интенсивный прирост биомассы активного ила и резкое снижение концентрации органических загрязнений за счет биосорбции органических загрязнений активным илом. Продолжительность фазы биосорбции не превышает 30 минут.

Вторая фаза:

Биохимическое окисление органических веществ хлопьями активного ила. Происходит дальнейший прирост биомассы активного ила и снижение концентрации органических загрязнений за счет декарбонизации. Продолжительность фазы биохимического окисления около 1 часа. 
Рассмотрим процессы, протекающие в фазе биохимического окисления, подробнее.

Как известно, биохимическую очистку сточных вод осуществляют главным образом микробы. Микробы не имеют специальных органов пищеварения, поэтому все необходимые для их жизнедеятельности вещества попадают в клетку через мельчайшие поры клеточной оболочки (мембраны). Эти поры настолько малы, что для проникновения через них вещества должны быть предварительно подготовлены, т.е. предварительно размельчены до молекулярного состояния и частично превращены в более простые соединения в окружающем их растворе. Для этого в процессе эволюции у микроорганизмов выработалась способность выделять в окружающую среду гидролитические экзоферменты (эктоферменты), которые и подготавливают содержащиеся в ней сложные вещества к усвоению микробной клеткой.

Другая группа ферментов, называемая от эндоферменты, в отличие экзоферментов, действует внутри микробной клетки. Эндоферменты способствуют усвоению питательных веществ клеткой. Как только питательные вещества попадают в клетку, эндоферменты сразу же перерабатывают их в вещество протоплазмы клетки.   
Каждый из вырабатываемых ферментов имеет свою цель. Одни из них действуют на белки, вторые на жиры, третьи на углеводы. 
Вся совокупность биохимических процессов, протекающих при очистке сточных вод, очень сложна, однако схематически их можно представить следующим образом.

Углеводы в аэробных условиях подвергаются изменениям, которые показаны на рисунке. Кроме того, незначительная часть моносахаридов идет для синтеза гликогена в микробных клетках, хотя большая часть в процессе эндогенного дыхания микробной клетки окисляется (попросту сгорает). Весь процесс окисления углеродсодержащих веществ в аэробных условиях носит название декарбонизации сточных вод.

Третья фаза:

Синтез клеточного вещества активного ила из оставшихся органических веществ сточной воды за счет энергии, освободившейся во второй фазе.

Количество органического субстрата, переходящего в новые клетки, составляет приблизительно 65%. Эта фаза отличается от предыдущих относительным постоянством массы активного ила, она протекает до тех пор, пока не будет исчерпано все органическое вещество, предварительно накопленное клеткой микроорганизмов ила. Суммарная продолжительность этой фазы в аэротенке и регенераторе составляет в стационарном процессе около 20 часов.

Одним из органогенов, элементом необходимым для развития любого микроорганизма, является азот. В связи с этим на практике огромное значение имеет биохимический распад белков.

Распад белка в аэробных условиях можно представить следующим образом. Белковые молекулы под влиянием ферментов, выделяемых микроорганизмами, расщепляются на ряд более простых веществ. Этот распад происходит через альбумозы и пептоны до аминокислот. Часть аминокислот используется как строительный материал размножающимися микроорганизмами активного ила, а часть подвергается дезаминированию с образованием аммиака, воды и СО2. В аэробных условиях образующийся аммиак растворяется в воде, образуя гидрат окиси аммония, который, в свою очередь, связывается с углекислотой, образуя углекислый аммоний. 
Однако стоит отметить, что большая часть аминокислот, образовавшихся из белков сточных вод при их расщеплении, используется как строительный и энергетический материал для биосинтеза клеток микроорганизмов активного ила.

Четвертая фаза:

Эндогенное дыхание или окисление клеточного вещества активного ила. Эта фаза характеризуется уменьшением биомассы активного ила. Органические вещества клеток биомассы подвергаются эндогенному окислению до конечных продуктов NН3, СО2, Н2O, что приводит к уменьшению общей массы ила. Эта фаза начинается после 20-24 часов аэрации активного ила и заканчивается через 2-3 суток.

Из азота, использованного как строительный материал для синтеза активного ила, при биохимическом окислении, образуется, в конечном счете, углекислый аммоний. Этот процесс наглядно отображен на рисунке. 
Следует особо отметить, что жиры мало и медленно подвергаются биохимическим процессам разложения, и их биохимическое окисление происходит именно в этой фазе.

Дальнейшая очистка сточных вод.

Азотсодержащие органические вещества попадают в сточную воду не только в виде белка, но и в виде продуктов обмена, в частности мочевины. Образующийся углекислый аммоний при дезаминировании, самоокислении активного ила, при гидролизе мочевины и других продуктов азотистого обмена в дальнейшем подвергается биохимическому окислению при помощи аэробных бактерий.

Этот процесс, получивший название нитрификации, осуществляется в две фазы.

Первая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитриты) кокковыми бактериями из рода B.Nitrosomonas.

Вторая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитраты) бактериями из рода B.Nitrobaster.

Таким образом, азотная кислота в виде минеральных солей (нитратов) является конечным продуктом окисления белковых веществ и продуктов их обмена в животных и растительных организмах. В связи с этим по количеству нитратов судят об успешности и полноте процесса биохимического окисления. Процесс нитрификации связан с выделением большого количества тепла, и поэтому играет немаловажную роль при эксплуатации сооружений биохимической очистки в зимний период. 
Следует отметить, что кроме этого во время нитрификации происходит накопление кислорода, который далее будет использован для биохимического окисления органических безазотистых веществ, когда полностью израсходован для этого процесса весь свободный (растворенный в воде) кислород.

Далее следует процесс денитрификации, под денитрификацией, в широком смысле слова, понимается процесс восстановления микроорганизмами солей азотной кислоты (нитратов) независимо от того, образуются ли при этом соли азотистой кислоты, низшие окислы азота, аммиак или свободный азот.

Так в щелочной среде и при свободном доступе кислорода восстановительный процесс не идет дальше солей азотистой кислоты, в кислой среде и при затрудненном доступе кислорода восстановление идет до аммиака.

Денитрификацией, в более узком смысле, называют разложение азотнокислых или азотистокислых солей с выделением свободного азота. Не имея свободного кислорода или располагая им в ограниченном количестве, денитрифицирующие бактерии получают его при расщеплении солей азотной или азотистой кислоты, одновременно окисляя им же безазотные органические соединения, получая при этом энергию необходимую для инициирования реакции.

Внешне процесс денитрификации характеризуется обильным выделением газов, состоящих, как правило, из смеси азота и углекислого газа, иногда с примесью закиси азота. Источником энергии для денитрифицирующих бактерий служат органические соединения, поступающие со стоком.

Хотя цикл развития активного ила происходит по тем же фазам и стадиям, по которым развиваются «чистые» бактериальные культуры, однако развитие активного ила имеет ряд особенностей, к которым в первую очередь относят низкую скорость отмирания активного ила. По некоторым данным установлено, что отмирание активного ила происходит в 17 раз медленнее чем его прирост, что очевидно обусловлено его отменной адаптацией.

## Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

## 5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем

Согласно статье 1 Водного кодекса Российской Федерации подземные воды – это воды, в том числе минеральные, находящиеся в подземных водных объектах. При этом подземные воды и вмещающие их горные породы признаны единым водным объектом.

В целях борьбы с истощением запасов пресных подземных вод, являющихся стратегическим резервом для питьевого водоснабжения будущих поколений, предусматриваются следующие мероприятия:

- рациональное размещение водозаборов по площади;

- регулирование режима водоотбора подземных вод;

- уточнение величины эксплуатационных запасов (чтобы не допустить их истощения).

Борьба с загрязнением подземных вод включает профилактические и специальные мероприятия. Профилактические меры являются основными, поскольку требуют наименьших затрат. Специальные мероприятия направлены в первую очередь на изоляцию источников загрязнения от остальной части водоносного горизонта, перехват загрязненных подземных вод с помощью дренажа или откачки их из специальных скважин.

Важнейшей профилактической мерой предупреждения загрязнения подземных вод в районах водозаборов служит устройство вокруг них зон санитарной охраны (ЗСО).

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Хохловского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

## 5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Главный загрязнитель поверхностных вод – сточные воды, поэтому экологически важной задачей является разработка и внедрение эффективных методов очистки сточных вод. При очистке сточных вод (СВ) производится разрушение или извлечение из них вредных веществ.

Комплексом инженерно-технических сооружений и санитарных мероприятий, которые обеспечивают сбор и удаление за пределы населенных мест и предприятий загрязненных СВ, их очистку, обезвреживание и обеззараживание (уничтожение опасных микроорганизмов), является канализация.

Сточные воды по своему составу, в основном, хозбытовые, поэтому наиболее эффективным способом их очистки является полная очистка с доочисткой в биопрудах.

Системы канализации населенных мест рекомендуются раздельными, с независимым отводом хозяйственно-бытовых и дождевых вод.

Очистка сточных вод (промышленных, коммунально-бытовых) может производиться каким-либо одним (механическим, физико-химическим, химическим, биологическим) или комбинированным способами, с обработкой осадка и обеззараживанием сточных вод перед сбросом их в водоем.

Для улучшения экологической ситуации в сельском поселении предлагается строительство очистных сооружений хоз-бытовой канализации (Q=200 куб.м/сут)  в д. Хохлово.

Выполнение указанных основных положений позволит значительно сократить объем сброса загрязняющих веществ в природные водные объекты, тем самым, добиться повышения качества жизни населения.

## Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

## 6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Обоснование замены водонапорной башни на станцию управления скважинными насосами

Стоимость новой башни системы Рожновского на сегодняшний день в зависимости от объема колеблется в среднем 300 - 500 тыс. рублей. В случае нового строительства следует также учитывать стоимость разработки проекта и стоимость всех других подготовительных работ (плюс в среднем 200 тыс. рублей).

Т.е., затраты на установку данной башни составит в среднем 500 -700 тыс. руб.: - стоимость собственно башни, привязка её на место, фундамент (500 кг арматурной стали, 10 кг листовой стали, 25 т бетона, плюс работы).

При использовании частотного регулирования стоимость частотных преобразователей (на примере, 7,5 кВт) составляет 32,0 тыс. руб. В качестве датчиков давления используются как датчики с токовым выходом 4~20 мА типа КРТ-5 или МВS 3000, так и электроконтактные манометры типа ЭКМ. Приборы равнозначны с точки зрения управления частотным преобразователем, различия заключаются в точности поддержания заданного давления в системе, т.е. датчик давления поддерживает давление в системе с точностью до 1%, в то время как использование ЭКМ позволяет поддерживать давление в системе в пределе, заданном ЭКМ.

Таким образом, в цену базового комплекта оборудования при безбашенном водоснабжении входит стоимость:

• частотного преобразователя – 32,0 тыс. руб.;

• датчика давления – 6,5 тыс. руб.;

• монтажных работ – 25 тыс. руб. (в среднем);

• пуско-наладочных работ – 20 тыс. руб. (в среднем).

Итого: стоимость решения без водонапорной башни – 83,5 тыс. руб., стоимость установки башни – порядка 500-600 тыс. руб.

Расходы, связанные с обслуживанием оборудования

Экономия электроэнергии происходит за счет разности работ, производимых насосом при подъеме воды на 15-метровую высоту водонапорной башни и подаче к потребителю по горизонтальному водопроводу, плюс экономия за счет стабилизации давления и уменьшения утечек из башни, особенно в зимний период. Еще одним источником экономии при частотном регулировании служит встроенная автоматическая функция минимизации затрат электроэнергии при слабой нагрузке.

Таким образом, суммарная экономия электроэнергии составляет от 30% до 50 %.

Такая существенная экономия электроэнергии становится возможной еще и потому, что снижается общий расход воды, в том числе потери от утечек. Экономия воды в системах водоснабжения связана с устранением при регулируемом электроприводе ненужных избытков давления. Для существующих систем водоснабжения в коммунальной сфере, не находящихся в аварийном состоянии, каждая лишняя атмосфера вызывает за счет больших утечек дополнительные 2~7% потерь воды, которые и приходится восполнять, затрачивая дополнительное количество электроэнергии при эксплуатации насосного агрегата.

Система управления включает в себя преобразователь частоты, аппаратуру защиты и коммутации. Преобразователь частоты обеспечивает регулирование давления в трубопроводе за счет изменения, скорости вращения рабочего колеса насоса. Величина давления, которую необходимо поддерживать, задается с панели оператора на лицевой дверце шкафа.

Предусмотрен ввод 4-х различных уставок давления в зависимости от сезона и времени суток. Контроль рабочего параметра осуществляется с помощью датчика давления, который устанавливается на напорном трубопроводе. При прекращении водоразбора преобразователь частоты осуществляет плавное «засыпание» насоса.

Таким образом, установка станции управления скважинными насосами является наиболее выгодным мероприятием. К тому же данное мероприятие можно проводить не только в качестве альтернативы ремонта водонапорной башни, но и в качестве отдельно взятого мероприятия для сокращения расхода электроэнергии. Ориентировочная стоимость внедрения – 83,5 тыс. руб.

Мероприятия по реконструкции водопроводной сети

В настоящее время планируется строительство водопровода в д. Хохлово, д. Зубовщина, д. Радкевщина и д. Рязаново. Вследствие чего необходимо произвести прокладку водопровода включительно до 2028 г. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 1250 тыс. руб. за 1 км.

## 6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Определение ориентировочной стоимости установки современных ОС типа БИОНИК

Из представленного прогноза развития поселения необходима установка ОС мощностью 200 м3/сут. Для данного расхода сточных вод предлагается установка – БИОНИК 1000.

В стоимость выполнения мероприятия входит:

1. Стоимость оборудования БИОНИК 1000 – 6480 тыс. руб.

2. Стоимость проектных работ и проведение госэкспертизы (10-15 % - от стоимости оборудования) –648 тыс. руб.

3.  Стоимость СМР (25-30 % от стоимости работ) -  1944 тыс. руб.

4. Неучтенные расходы (10% от стоимости оборудования) – 648 тыс. руб.

Итого – 9720 тыс. руб.

В настоящее время канализационные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию канализационных сетей включительно до 2028 г. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 1550 тыс. руб. за 1 километр.

# Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В следующей таблице приведена динамика целевых показателей централизованной системы водоотведения. Для улучшения данных показателей будут выполнять следующие мероприятия по модернизации централизованной системы водоотведения - реконструкция и строительство новых канализационных сетей,  реконструкция очистных сооружений, капитальный ремонт насосных станций (здание, оборудование), реконструкция и строительство  канализации.

Таблица 26

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель | Целевой показатель 2022г | Ориентировочный целевой показатель на 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение объема потерь к объему поднятой воды | % | 13,1 | 10,5 | 9 |
| 2 | Снижение удельного расхода электроэнергии на водолснабжение | кВтч/м3 | 0,44 | 0,4 | 0,38 |

## Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным данным от администрации Хохловского сельского поселения бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения в поселении отсутствуют.